Váženie Micelect LM3D

Programovanie  8 krokov :

Podrž  tlačidlo „P“ 3 sec. aby sa spustil programovací režim.

- Zvolenie typu snímača (snímačov) :

LMC- CCP –VR – BEAM –CAB

Stlač „P“

- Nastavenie nulovej hmotnosti: “TARE“

Stlač „P“.

Vylož kabínu, aby bola prázdna, potom v nej poskoč, aby sa uvoľnila vo vodidlách a  stlač „YES“.  Stlačením tlačidla „P“ začne displej blikať 15 sec., čo je čas, ktorý dovoľuje montérovi opustiť strop kabíny, aby hmotnosť montéra nebola pripočítaná k nule.

- Nastavenie snímačov :

CAB (Automatický) : CAB 800 snímače

Zvolíme 4, 6 alebo 8 podľa počtu snímačov(ráta sa aj gumová náhrada), t.j. 2 snímače a 2 gumy pod kabínou, zvolím 4.

Stlač „P“.

- Počet ľudí :

Zvoľ maximálny počet ľudí v kabíne medzi 2 až 30.

Stlač „P“.

- Lanovanie :

Zvoľ 1:1, 2:1 alebo 4:1

Stlač „P“.

- Priradenie hmotnosti k aktivovaniu jednotlivých výstupov :

Alarm 3 „P“ : Preťaženie – nastav hmotnosť a stlač „P“

Alarm 2 „P“:  Plná záťaž..............................“P“

Alarm 1 „P“ :  Zaťažená kabína...................“P“

- Hmotnosť vyvažovacích prostriedkov: „CHAI“

Stlač „P“.

Zvoľ „NO“.

Stlač “P“.

- „INDI“

Stlač „P“

Zvoľ „NO“.

Stlač „P“.

Chybové kódy :

ERR1 : Neuložené dáta, naprogramovať celé odzačiatku.

ERR2 : Preťažené nad 9999 kg.

ERR3 :  Nízke napájacie U.

ERR4 : Záporná známa hmotnosť. (Zlý tenzom. snímač )

ERR5 : Známa váha nízka/vysoká. (Opraviť v kroku 3 progr. režimu)

Zapojenie konektorov  :

Tenzom. snímač :

M-kostra

-S.....žltý

+S....zelený

-V....čierný

+V...červený

Disabling input (blokovací vstup) : 24 až 220 Vac/dc , NIE KONTAKTOM, VSETÍN PREROBIŤ !